## Slide 1
구분 |  | 연구명 |  | 비고
청정 수소 | 열화학적 수소생산 | 1. 직접환원철(DRI) 활용 청정수소 생산 핵심 요소기술 |  | 모과제
 |  |  | (RFP 1-1) 유동층 촉매 반응을 통한 탄화수소 분해 반응 및 입자 분리 | -
저탄소 CCUS | CCUS | 2. 흡수제 기반 CO2 포집기술 Scale-up 연구 |  | 모과제
 |  |  | (RFP 2-1) 열역학 예측 모델을 활용한 저에너지형 CO2 흡수제 최적화 | -
 |  |  | (RFP 2-2) 계산과학 활용 CO2 포집용 불균일 촉매 소재 개발 | -
미래탐색 |  | 3. 청정수소 생산/저탄소 미래탐색형 기술(가칭) |  | 모과제
 |  |  | (RFP 3-1) 폐자원 활용 국내 청정수소 생산 기술 | -
 |  |  | (RFP 3-2) 플라즈마 활용 연소 글로벌 모델 개발 및 분광 분석 | -
수소저탄소연구소 RFP 목록
(’24.9.3, 미래기술연구원 수소저탄소연구소)

## Slide 2
공모과제 제안 요청서(RFP)
과제구분 | 2025년 정기과제의 하부과제 |  | 
과제명 | 유동층 촉매 반응을 통한 탄화수소 분해 반응 및 입자 분리 |  | 
연구기간 | 1년 ※ ’25년 상반기 중 착수 예정이나, 모과제 일정에 따라 변동 가능 |  | 
1. 제안과제 필요성 및 모과제와의 연계성 |  |  | 
[제안과제 필요성] 유동층 반응은 높은 열전달 속도와 미립 촉매를 활용할 수 있다는 장점이 있지만, 유동화 관련 전문 지식과 반응기 설계의 복잡성으로 인해 높은 이해도가 요구되고 있음 촉매 활용 유동층 반응기 설계 및 Lab 반응 및 입자 분리 평가 경험이 풍부한 연구그룹과의 협업 필요 [모과제와의 연계성] 모과제는 목표 반응을 위해 반응기를 탐색하고 최적 반응기를 설계 및 선정하고자 함 반응기 후보군 중 유동층 반응기를 활용하여 열화학 촉매 반응 평가 및 비균질 입자(촉매+반응 부산물) 분리 방안 도출이 필요하여 모과제의 하부과제로 제시하고자 함 |  |  | 
2. 연구목표(Min 값으로 제안) 및 내용 |  |  | 
연구 목표 - 유동층 반응기 설계 및 반응평가 & 유동층 반응 연계 촉매/반응부산물 분리 방안 도출 연구내용 촉매 활용 Hot/Cold bed 유동층 설계 조건 탐색 *사급 촉매 사용 촉매 활용 탄화수소 분해 유동층 실험 시 운전조건(온도, 유속 등)에 따른 분해율 평가 * 운전 반응온도는 500도 이상 유동층 반응기 스케일업을 위한 핵심 인자 도출 비균질 입자(촉매+반응 부산물)의 분리 방안 도출 정량적 달성 항목 |  |  | 
3. 기타 특이사항 |  |  | 
본 과제 지원자는 촉매 활용 유동층 고온 반응기 보유 필수(연구비에 반응기 제작비용 편성 불가) 구체적인 조건과 연구 목표에 대한 검토는 수행 연구소와 세부 논의 필요 - [정량적 달성 항목] “유동층 반응기 설계”의 경우 최적화된 탄화수소 분해 효율에서 설계 인자 도출 필요 |  |  | 
항목 | 운용정의 | 요구 값 | 가중치 (%)
유동층 반응기 설계 | 도출할 설계 인자 Scale-up 비율 (기존 보유한 Lab급 반응기에서 Scale-up된 유동층 촉매 반응기 설계 인자 확보 기준) | > 150% | 40
탄화수소 분해 효율 | 전환된 탄화수소 mole/주입된 탄화수소 mole | > 60% | 40
분리 방안 | 분리 후 단일 입자(반응 부산물) 무게 비율 | > 40wt% | 20
RFP 1-1

## Slide 3
공모과제 제안 요청서(RFP)
과제구분 | 2025년 정기과제의 하부과제 |  | 
과제명 | 열역학 예측 모델을 활용한 저에너지형 CO2 흡수제 최적화 |  | 
연구기간 | 1년 ※ ’25년 3분기 중 착수 예정이나, 모과제 일정에 따라 변동 가능 |  | 
1. 제안과제 필요성 및 모과제와의 연계성 |  |  | 
습식 흡수법은 대용량의 CO2를 처리하는 가장 현실적인 기술로써 인식 되지만, 높은 에너지 사용과 CO2 포집 비용이 상업화의 허들로 작용함. 암모니아수를 이용한 CO2 포집 기술은 아민기반 흡수제 대비 저온의 스팀을 활용하기 때문에 장점을 가지나, 낮은 흡수속도와 휘발 문제등 흡수제의 단점을 극복할 필요성이 있음. 흡수제의 단점을 극복하기 위한 방안으로 blend 흡수제들이 이용되었으나, blend 흡수제를 사용하면 각 물질들의 비이상성이 증가되기 때문에 실제 공정에 적용하기 위하여 열역학적 모델을 통한 최적화가 필요함. |  |  | 
2. 연구목표 및 내용 |  |  | 
■ 연구 목표 - 운전 최적을 위한 흡수제의 열역학적 모델 개발 ■ 연구 내용 열역학적 모델을 통한 재생에너지 최적화 - 흡수제/첨가제/H2O/CO2 system에서의 에너지 최적화 된 물질혼합비 - CO2 흡수능에 따른 액상 speciation 확보 - 산업군 별 최적 재생에너지 도출 : ■ 연구 지표 - Short cut method* 적용 재생에너지 최적 물질혼합비(흡수제/첨가제/H2O/CO2 system) * Short cut method : 기/액평형 및 열량 데이터와 같은 열역학 기반 자료를 통한 이론적 재생에너지 도출 ‘desorption enthalpy, stipping steam, heating of the solvent, heating of the condensate reflux’ 도출 · 재생에너지 : 2.4 GJ/tCO2 이하 재생에너지를 가진 물질 혼합비 3건 도출 · 물질 혼합비에서의 이론적에너지 한계 및 Cyclic capacity, CO2 solubility 최적 조건 확보 · 최적 물질혼합비에 따른 흡수탑(40~70℃)/탈거탑(80~120℃)) 온도 조건 확보 - CO2 흡수능 변화 증가에 따른 액상내 speciation 거동데이터 확보 (3건) · Carbamate/bicarbonate/carbonate 물질별 mole fraction 도출 ■ 지원기간 및 규모 : 1년, 1억원 내외 |  |  | 
3. 기타 특이사항 |  |  | 
최근 3년 이내 흡수제/CO2의 열역학적 해석, 2건 이상(논문/연구과제 등) 연구성과 우대 흡수제/압력/온도 조건등은 과제 선정 후 포스코홀딩스 C.P.와 협의하여 진행 Speciation 거동 결과는 포스코홀딩스 실제 분석 데이터와 정합성 검토 예정 |  |  | 
RFP 2-1
산업분야 | 조건
발전 | 농도 : CO2 12 vol.%, 압력 15kPa
시멘트 | 농도 : CO2 20 vol.%, 압력 20 kPa
철강 | 농도 : CO2 20~40 vol.%, 압력 30 kPa

## Slide 4
공모과제 제안 요청서(RFP)
과제구분 | 2025년 정기과제의 하부과제 |  | 
과제명 | 계산과학을 활용한 CO2 포집용 불균일 촉매 소재 개발 |  | 
연구기간 | 1년 ※ ’25년 3분기 중 착수 예정이나, 모과제 일정에 따라 변동 가능 |  | 
1. 제안과제 필요성 및 모과제와의 연계성 |  |  | 
온실가스 감축을 위해 흡수제 기반 포집기술은 가장 유력한 CCUS 기술중 하나로 인식되고 있음 흡수제 기반 포집기술은 CO2 물질전달의 한계로 인해 흡수탑 내 충진재(packing)의 역할에도 불구하고 이론적 계산에 비해 과다한 흡수액을 사용 중이며 이러한 물질전달의 한계는 초기 설비 투자비, 운전비 상승을 초래할 뿐 만 아니라 대규모 CO2 포집시 설비의 공간적인 문제 유발 따라서, CO2의 포집 효율을 향상시킬 수 있는 염기촉매의 CO2 물질전달 향상 요인을 규명하여 촉매 소재 개발의 원천기술 확보가 필요하며 이를 활용하여 차세대 포집 공정을 위한 에너지저감 소재 확보 필요 |  |  | 
2. 연구목표 및 내용 |  |  | 
■ 연구 목표 - 차세대 CO2 포집기술 확보를 위한 고효율 촉매 개발 ■ 연구 내용 흡수탑 내 촉매에 의한 향상된 CO2 포집 반응 규명 및 촉매 후보군 도출 - 계산화학(DFT, MD 등)을 활용하여 촉매와 암모니아수 혹은 아민 흡수제로 구성된 포집 조건에서 CO2 흡수 에너지 계산 - CO2 흡수 에너지를 기반으로 도출한 포집 조건에서 CO2 흡수 반응경로 묘사 및 이를 통한 cyclic capacity 향상 요인 규명 - 촉매와 흡수제로 구성된 포집 조건에서 다양한 CO2 농도 대상 CO2 흡수 성능 계산 - 도출된 연구 결과 기반, 차세대 CO2 포집 공정에 활용 가능한 촉매 후보 도출 ■ 연구 지표 - 촉매와 흡수제로 이루어진 3개 이상의 포집 조건을 대상으로 CO2 흡수 에너지 계산 - CO2 흡수 반응경로 도출 → cyclic capacity 향상 요인 3건 이상 제시 (전자 분포, 활성화 에너지, 표면 분위기 등) - 5~30 vol.% CO2 조건에서 최적 CO2 흡수 조건 도출 - 기존 흡수제* 대비 향상된 포집 효율을 가지는 촉매 2건 이상 도출 * 기존흡수제 : 기존흡수제 기준은 과제 선정 후 포스코홀딩스에서 제안 예정 (아민/암모니아등 + 첨가제) |  |  | 
3. 기타 특이사항 |  |  | 
촉매 관련 계산과학 및 CO2 흡수관련 계산과학 연구 경험자 우대 - 해당 연구는 염기촉매만으로 제한하지 않으며, 탈거탑의 산촉매도 제안 가능 상용촉매/신규촉매의 결과를 각각 도출하며, 도출 된 신규촉매는 합성법 가이드 제시 |  |  | 
RFP 2-2

## Slide 5
공모과제 제안 요청서(RFP)
RFP 3-1
과제구분 | 2025년 정기과제의 하부과제 |  | 
과제명 | 폐자원 활용 국내 청정수소 생산 기술 |  | 
연구기간 | 1년 ※ ’25년 상반기 중 착수 예정이나, 모과제 일정에 따라 변동 가능 |  | 
1. 제안과제 필요성 및 모과제와의 연계성 |  |  | 
■ 연구 추진 배경 탄소배출량 4 kgCO2eq/kgH2 이하 청정수소(순도 99% 이상) 도입을 위한 폐자원 원료 타당성 평가 필요 청정수소생산을 위한 폐자원 원료 후보별 Pathway 분석 요구 - 국내 경제형 폐자원(i.e., 폐플라스틱, 폐기물 등) 원료를 활용한 수소생산기술(i.e., 열화학적) 검토 - 합성가스 제조 및 분리정제 기반 On-site 수소생산 공정모델 구축 - 원료 후보별 예상 수소생산규모 도출 (국내 수급기준) → 미래 청정수소 기술개발전략 수립에 활용 가능 |  |  | 
2. 연구목표(Min 값으로 제안) 및 내용 |  |  | 
■ 연구 내용 국내 경제형 폐자원 원료 기반 수소전환 시나리오 도출 및 공정모델링 구축 - 원료별 열화학적 수소생산조건(500~1200 °C) 분석 및 수소정제방안 검토 (순도 99% 이상) - 열화학적 반응 및 분리정제 Pathway 도출 1) 열분해(Pyrolysis) – 가스화(Gasification) – 분리정제(Purification) 2) 가스화(Gasification) – 분리정제(Purification) - 공정 구성(Conceptual design) 및 공정모델링 수행 - 원료 후보별 청정수소 생산량 및 필요 유틸리티(Utility) 분석 공정모사 기반 청정수소생산 Pathway 전과정(LCA) 및 경제성(TEA) 평가 - 주요 변수를 고려한 열화학적 청정수소생산 전과정 평가 및 경제성 평가 [시스템 평가 경계 설정기반 청정수소 생산 단가(LCOH, Levelized Cost of Hydrogen) 및 탄소배출량(Carbon Intensity) 분석] - 원료 후보별 수소전환루트 우선순위 정립 ■ 연구 목표 |  |  | 
3. 기타 특이사항 |  |  | 
청정수소 생산기술<열화학적>관련 산업체/정부/연구개발 과제 및 논문이력 필요 중간보고 및 최종보고 각각 1회 구체적인 조건과 연구 목표에 대한 검토는 세부 논의 필요 최종결과물 제출시 공정모사 raw file, 보고서, 기타 자료 등 제출 |  |  | 
항목 | 운용정의 | 요구 값 | 가중치 (%)
공정모사 | 원료 후보별 Pathway 공정모사 (원료 분별, 합성가스 생산, 분리정제 등) | > 4건 | 40
기술 경제성 평가 | 공정모사 기반 수소 생산단가(KRW/kgH2) 제시 | < 3,500 KRW/kgH21) (2 Case) | 30
CO2 배출량 평가 | 공정모사 기반 CO2 배출량(kgCO2eq/kgH2) 제시 | < 4 kgCO2eq/kgH2 2) (2 Case) | 30
1) 2030년 우리나라 목표수소 생산단가
2) 청정수소 인증제 4등급 기준

## Slide 6
공모과제 제안 요청서(RFP)
RFP 3-2
과제구분 | 2025년 정기과제의 하부과제 |  | 
과제명 | 플라즈마 활용 연소 글로벌 모델 개발 및 분광 분석 |  | 
연구기간 | 1년 ※ ’25년 상반기 중 착수 예정이나, 모과제 일정에 따라 변동 가능 |  | 
1. 제안과제 필요성 및 모과제와의 연계성 |  |  | 
암모니아 및 2000kcal/Nm3 이하 초저발열량 난연성 가스는 통상의 산업 연소 기술로 대응이 어려움. 향후 암모니아 연소기 개발, 초저발열량 가스의 회수 활용, 환경규제 대응 소각배출 처리 등을 위해서는 난연성 가스의 안정적 가연 범위 확대 방안이 요구될 것으로 예상됨. 플라즈마 활용 연소를 이용한 연소 성능 개선 달성 및 요소 기술 확보 추진 필요함. 모 과제는 실험적, 경험적 방법 중심으로 진행 계획이나, 현상 분석 및 연구 효율 제고를 위해 플라즈마 모델링 구축과 분광학적 기법 등을 이용한 분석 방안 검토/적용이 필요함. 기존 연소 현상에 대한 모델링 접근 방법과 달리 플라즈마 현상은 화학종의 반응 뿐만 아니라 전자 충돌 반응 및 이온 등에 대한 고려가 추가로 필요함. 또한 플라즈마 분광 분석의 경우 전용 장비를 이용한 정밀 측정 분석이 요구됨. 이러한 역무 달성을 위하여 해당 분야 전문성과 실험 인프라가 구축된 외부 기관과의 위탁과제를 통한 협업이 필요함. |  |  | 
2. 연구목표(Min 값으로 제안) 및 내용 |  |  | 
■ 연구 목표 : 플라즈마 모델링 및 분광 분석 통한 연소 성능 향상 주요 반응 메커니즘 분석 ■ 요구 사항 플라즈마 분광분석 경향성 도출(0-D model) - 암모니아 등 적용 가스 대상 화학반응식 데이터베이스 구축 : 전자 충돌 반응에 대한 반응 단면 데이터 등 포함한 반응식 최적화 - 모과제의 플라즈마 연소기 장치 운용 조건(인가 전력, 유량 및 당량비 등)에 따른 연소 성능 지표 (NOx 농도 등) 모델링 결과 경향성 도출 플라즈마-화염 방출광 분광 분석 - 모과제의 연소기 실험과 연계한 방출광 분광 분석 방안 구축 - 연소 메커니즘 주요 화학종에 대한 측정 결과 도출 글로벌 모델 및 분광 분석 통한 연소 성능 및 NOx 증감 관련 메커니즘 및 주요인자 도출 ■ 기대 효과/활용 계획 플라즈마 활용 연소 현상 정량 분석 방안 확보, 연소기 개발 기초 개념 수립에 활용 ■ 수행 지표/목표 결과물 ○ 플라즈마 화학 반응식 매커니즘 set 개발 결과 제시 ○ 플라즈마-화염 분광 분석 : 모과제 실험과 연계하여, 분광 분석 결과 제시(최소 시험분석 수량 10 case) 시뮬레이션과 분광 분석 결과 비교 : 전자밀도(정합성 2 order 이내), 전자온도(정합성 ±50% 이내) 등 결과 제시 |  |  | 
3. 기타 특이사항 |  |  | 
연소 및 암모니아, 수소 함유 가스 연계 플라즈마 활용 관련 연구 이력/실적 보유 우대 분광분석 전용장비를 기 보유하고, 미래연(포항 실험동)에서 실험 수행 필수. 구체적인 실험 조건과 연구 목표에 대한 검토는 미래연과 세부 논의 필요 |  |  |